## Инструкция по монтажу подвесного потолка армстронг.

Монтаж подвесного потолка армстронг состоит из 7-ми этапов:

### I. Установка пристенного уголка (углового профиля)

Угловой профиль потолочной системы армстронг устанавливается на стены по периметру помещения в горизонтальной плоскости. Горизонтальная линия разметки обычно выставляется при помощи гидроуровня или лазерного уровня. Непосредственное крепление к стенам осуществляется при помощи распорных дюбелей, анкеров или саморезов с шагом не более 0,5 м.

### II. Установка несущих реек 3,7 м

Несущие рейки 3,7 м устанавливаются с шагом 1,2 м параллельно одной из стен или под определенным углом относительно стен при диагональном дизайне монтируемого потолка.Принедостаточной длине несущих реек они легко соединяются между собой при помощи имеющихся специальных замков.

### III. Установка пружинных подвесов

Одновременно с установкой несущих реек устанавливаются пружинные подвесы.Тяга подвеса с ушком крепиться к потолочному перекрытию при помощи распорных дюбелей, анкеров или саморезов, тяга подвеса с крючком - через специальное отверстие к несущей рейке.Пружинный зажим подвеса позволяет регулировать расстояние между потолочным перекрытием и подвесной системой, надежно фиксируя между собой обе тяги. Пружинные подвесы устанавливаются на расстоянии не более 1,2 м друг от друга и не более 0,6 м от стены.

### IV. Установка реек 1,2 м

Рейки 1,2 м устанавливаются перпендикулярно несущим рейкам 3,6 м с шагом 0,6 м от одной из стен и между собой.

### V. Установка реек 0,6 м

Рейки 0,6 м устанавливаются перпендикулярно рейкам 1,2 м, т.е. параллельно несущим рейкам 3,6 м. с шагом 1,2 м друг от друга.

### VI. Установка растровых светильников

Если подвесной потолок армстронг предполагает размещение растровых светильников 600х600 мм, то к этому этапу приступаем сразу после установки реек 0,6 м, т.е. после окончания сборки обрешетки потолка.

### VII. Установка потолочных плит

На последнем этапе сборки в подвесной потолок армстронг закладываются потолочные плиты 600х600 мм